# DC 直流輸出不斷電系統

# SPECIFICATION

| 型號 | DC 12V UPS |
| --- | --- |
| 輸出 | 容量 (W) | 36W |
|  | 插座 | 端子台 |
|  | 電壓 (電池) | DC OUT ± 4％ |
|  | 轉換時間 | 0毫秒 (ms) |
|  | LED (電池) | 黃色LED閃爍 |
| 輸入 | 電壓(單相) | 範圍100V – 240V |
|  | 頻率 | 50Hz OR 60Hz |
|  | LED (交流電模式) | 綠色LED亮 |
| 保護 | 裝置輸入 | 過載及短路保護 |
|  | 過載保護 | 當負載超過UPS ,警示聲響起並自動關機 |
|  | 短路 | 短路時UPS輸出立即切斷 |
| 電池 | 型式 | 免維護封閉式鉛酸電池 |
|  | 電壓 | 12V 7.2AH* 1PC |
|  | 充電時間 | 8小時回充至90%滿電位 |
|  | 電池放電時間 | 90 - 240 分鐘 (依負載情況而定) |
|  | 保護 | 短路保護，超載保護 |
| 外觀 | 淨重 (公斤) | 4.3 kg |
|  | 尺寸 L x W x H | 207*235*65mm |
| 警示 | 低電源狀態 | 每 2 秒急促鳴響 |
| 環境 | 操作環境 | 攝氏 40 度，最高 3,500 公尺，0-95% 溼度 (非凝結水氣狀態下) |
|  | 運作噪音 | <40分貝 (離 UPS 表面一公尺) |

# Text boxes

產品特色 :

- 全天候偵測市電狀態

- LED顯示簡單易懂

- 自動關機功能

- 簡易安裝

- 低電池電壓警報功能

- 短路與過載保護設計

- 無電力轉換時間

- DC Start功能

- 依客戶需求，可輸出直流電壓 9V，12V，18V，24V

- 適用於網路、通訊設備、LED等DC電壓的產品