# Text boxes

# DC UPS

## 使用手冊

安全規定

### 注意事項

- UPS 內有高壓的潛在危險，為避免傷害人身安全，請勿自行打開UPS外殼，若有任何問題請洽專業人員及服務中心聯絡。

- 請勿倒入任何液體或物體於UPS內。

- 避免將UPS放置於潮濕的環境及接近液體，如水、化學液體…等。

- 避免陽光直接照射或靠近熱源區。

- 請保持UPS散熱孔的順暢。

- 請用三線插頭來連接UPS,並做好接地的設置。

### 電池的放置與保養

- 更換電池時而遵守數量、型號一致的原則。

- 請由專業人員更換或保養電池，他人未經允許不得擅自更換。

- 對電池進行處理時嚴禁用火，以防爆炸傷人。

- 請勿打開電池蓋或損害電池外殼，因為溢出的電解液具毒性會對皮膚、眼睛造成傷害。

- 電池有產生高電壓、大電流的危險，請妥善放置；勿置於孩童容易拿取之處。

- 電池的保養，當UPS不運作時，則每三個月對電池充放電時間不得少於12小時。

安裝與操作

UPS安裝

1.先確定市電電壓是否與UPS後背板所標示的電源一致。

2.請將UPS的電源線連接到附接地線的三孔插座上。

3.按下UPS電源開關，此時面板上市電正常燈亮，表示市電已經進入UPS。

4.將負載接於輸出座，然後打開負載開關，接著拔掉UPS輸入電源線，測試UPS及負載是否正常。

5.使用前先開機8小時，籍此UPS可自我對電池充電，當然在電池未充飽之前可使用UPS，但電池的供電時間便可能少於額定備用時間。

6.若要關閉UPS請按電源開關,待LED熄滅即完成關機。

功能控制與顯示

面板功能說明:

1.前面板

2.後背板

我們保證此產品是在嚴格的品質管制下所製造，出廠時已完成各項標準測試

(維修時請出示此保證卡為憑，本保證卡遺失恕不補發，敬請妥善保存)

自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障，由本公司或授權之經銷商免費維修。

雖在保證期間內，若有下列狀況恕不免費維修

- 經由不適當的操作UPS而造成故障.

- 放置於不適當的環境下而造成的故障

- 購買後由於天災、地變、運輸跌落、摔落及人為因素而發生故障

請勿自行拆下UPS面板

| 姓名: | 電話: (O) ________________________ (H) ________________________ |
| --- | --- |
| 購買日期: |  |
| 聯絡地址: E-Mail帳號: |
| 產品型號: | 產品序號: |
| 原購買經銷商： |