PT500規格表

| 機種/型號 | PT-500 |
| --- | --- |
| 額定容量 | 500VA |
| 輸入電壓 | 110V(80V-140V) |
| 輸入頻率 | 60 ± 3Hz |
| 升壓功能 | 110V輸出100V-120V 輸入80V-140V |
| 電池放電的輸出電壓(inverter) | 115Vac ± 10 v |
| 電池放電的輸出頻率(inverter) | 60 ± 1Hz |
| 電池放電時間 | 5~10分鐘 |
| 電池型式 | 6v4.5ah * 2PCS |
| 充電時間 | 4小時回充至90%滿電位 |
| 轉換時間 | 2-4<4ms |
| 輸出座規格 | 美式插座*2PCS |
| 警告時間 | 電池BACK-UP時每10秒警告一次,1分鐘後自動轉為靜音。 電池過低每1秒警告一次 電池過載警告聲響後UPS自動關機 市電過載持續長嘕。 |
| 指示燈 | 綠色燈長亮：表示市電正常及充電中 綠色燈閃爍: 表示放電中及電池電壓過低。 紅色燈亮：表示市電過載或電池過載。 |
| 通訊介面 | No |
| 適用環境 | 溫度 : 0°C~40C° , 濕度 : 0~95% 儲藏溫度 : 15°C ~ 45°C |
| 噪音值 | 1公尺 < 45Dba |
|  | No |
| 過載 | 有 |
| 電路保護 | 電流短路保護及AC電流斷路保護 |
| 軟體 | No |
| 重量 (kg) | 4.5kg |
| 尺寸 長x 寬 x 高 (mm) | 270 x 190 x 60 (mm) |

ＡＶＲ有升降壓功能

# Text boxes

功能表

- 突波保護防雷擊:

當輸入電壓可能因環境的關係形成突波而損壞儀器設備，但是UPS具有吸收突波的保護功能，以防儀器設備受損。

- 防電磁雜訊的干擾:

當輸入電壓可能因環境的關係而受電磁雜訊的干擾，而使設備造成錯誤動作或受損，UPS以電感、電容的方式濾波去除干擾，以提供淨化的輸出電源給負載使用。

- 智慧型微處理器控制:

採用最新型微處理器控制：操作方便，穩定可靠。

- 開機／自我測試功能:

  - 按下電源開關1秒後，市電正常燈亮，即表示UPS開機；且UPS會做3-5秒自我測試，以確定ＵＰＳ是否正常。

  - 按下電源開關1秒後，ＵＰＳ則關閉電源。

- 指示燈說明:

  - 市電正常：綠色燈常亮─表示市電供電正常。

  - UPS電池供電：綠色燈閃爍─每10秒鳴叫一次，鳴叫5次後，轉為靜音；於電池耗盡前快速鳴叫

  - 檢測電池：紅色燈常亮─表示電池損壞或電池電壓過低。

  - 過載顯示：UPS鳴叫且數秒後紅色燈熄滅而自動關機─表示電池輸出過載

UPS持續鳴叫─表示在市電狀態下過載

- 直流開機功能:

具有能在停電時開啟UPS的能力。

- 具備有穩壓功能的UPS輸出插座:

在市電狀態提供了自動穩壓的功能(AVR-Automatic Voltage Regulator)，在市電輸入低於75%到高於125%時，提供最佳的電源品質，保護電腦及周邊設備。

請注意：不能將UPS輸出座接於啟動電流大的雷射印表機上。

### 電源開關

綠色指示LED

#### 紅色指示LED

UPS保護插座

過載斷路器

通訊埠

# 數據機/網路保護插座